La nueva línea Axor de camiones pesados posee todos los atributos de los camiones Mercedes-Benz: tecnología, performance, calidad y seguridad.
El Axor 1933 es un tracto-camión proyectado para operaciones en cortas, medianas y largas distancias, en aplicaciones tales como: transporte de cargas fraccionadas, productos industrializados, cargas de alto volumen, operadores logísticos, entre otros.

| Motor |  |
| --- | --- |

| Modelo | MB OM-926 LA Euro III, con mando electrónico |
| --- | --- |

| Tipo | 6 cilindros verticales en línea, turbocooler |
| --- | --- |

| Potencia máxima (ISO 1585) | 240 kW (326 cv) a 2.200 rpm |
| --- | --- |

| Par motor máximo (ISO 1585) | 1.250 Nm (127 mkgf) de 1.400 a 1.600 rpm |
| --- | --- |

| Rotación máxima | 2.500 rpm |
| --- | --- |

| Consumo específico | 198,1 g/kWh (146 g/cvh) a 1.400 rpm |
| --- | --- |

| Alternador (V/A) | 28/80 |
| --- | --- |

| Batería (cantidad x Ah/V) | 2 x 135/12 |
| --- | --- |

| Cilindrada | 7.201 cm3 |
| --- | --- |

| Transmisión |  |
| --- | --- |

| Embrague | Ø 430 mm; monodisco seco, con accionamiento servo asistido |
| --- | --- |

| Caja de cambios | MB G 211 - 16/17,03 - 1,00 manual |
| --- | --- |

| Marchas sincronizadas | 16 (8x2) |
| --- | --- |

| Ejes |  |
| --- | --- |

| Eje delantero | MB VL4/51 DC-7,5 |
| --- | --- |

| 1º eje trasero | MB HL6/20 DCS-13 c/bloqueo |
| --- | --- |

| Reducciones | 3,909 (43:11) |
| --- | --- |

| Chasis |  |
| --- | --- |

| Bastidor – Tipo | Escalera, 5a rueda de Ø 2" con posibilidad de ajuste (paso = 50 mm) |
| --- | --- |

| Dimensiones del perfil | 270 mm x 70 mm/espesor: 7,0 mm |
| --- | --- |

| Material | LNE 50 + Ti |
| --- | --- |

| Suspensión delantera | Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora |
| --- | --- |

| Suspensión trasera | Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora |
| --- | --- |

| Llantas | 8.25 x 22,5 |
| --- | --- |

| Neumáticos | 295/80 R 22,5 |
| --- | --- |

| Dirección hidráulica | LS 8 BK |
| --- | --- |

| Tanque de combustible (l) | 590 (aluminio con llave) |
| --- | --- |

| Desempeño del vehículo |  |
| --- | --- |

| Axor 1933/36, con caja de cambios MB G 211 - 16 Synchron y neumáticos 295/80 R 22,5 |  |
| --- | --- |

| Reducción | i=3,909 |
| --- | --- |

| Velocidad máxima (km/h) | 110 |
| --- | --- |

| Pendientes máximos (en movimiento): con 45.000 kg (%) | 36 |
| --- | --- |

| con 47.000 kg (%) | 35 |
| --- | --- |

| Frenos |  |
| --- | --- |

| Freno de Servicio | A aire comprimido de dos circuitos disco en las ruedas delantersa y traseras |
| --- | --- |

| Área de frenado total: | Incluye ALB proporcional a la caja |
| --- | --- |

| eje delantero | 784 cm2 |
| --- | --- |

| eje trasero | 784 cm2 |
| --- | --- |

| total | 1.568 cm2 |
| --- | --- |

| Freno de Estacionamiento |  |
| --- | --- |

| Tipo | Cámara de resorte acumulador, con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras |
| --- | --- |

| Freno Adicional - Motor |  |
| --- | --- |

| Tipo/Accionamiento | Top Brake - conjugado con freno motor- Electro neumático |
| --- | --- |

| Freno Adicional |  |
| --- | --- |

| Tipo | ABS - Anti Block System |
| --- | --- |

| Peso y Capacidad (kg) |  |
| --- | --- |

| Vacío sin carrocería, en orden de marcha (1) (con cabina dormitorio techo bajo) |  |
| --- | --- |

| Eje delantero | 4.266 |
| --- | --- |

| Eje trasero | 2.352 |
| --- | --- |

| Total | 6.618 |
| --- | --- |

| Carga útil máxima (técnica) | 11.982 |
| --- | --- |

| Pesos Admisibles Técnicamente |  |
| --- | --- |

| Eje delantero | 7.100 |
| --- | --- |

| Eje trasero | 11.500 |
| --- | --- |

| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 18.600 |
| --- | --- |

| Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC) | 45.000/47.000 (2) |
| --- | --- |

| (1) Sin carrocería o implemento; con tanque de combustible lleno, rueda de repuesto, extintor de incendios, caja de herramientas. (2) Uso fuera de ruta. |  |
| --- | --- |

| Dimensión (mm) |  |
| --- | --- |

| Chasis con cabina, sin carrocería | 1933/36 |
| --- | --- |

| A - Distancia entre ejes | 3.600 |
| --- | --- |

| B - Largo Total | 6.018 |
| --- | --- |

| C - Ancho eje trasero | 2.441 |
| --- | --- |

| D - Altura: cargado (techo alto) | 2.854 |
| --- | --- |

| descargado (techo alto) | 2.927 |
| --- | --- |

| E - Trocha – eje delantero | 2.046 |
| --- | --- |

| F - Trocha – eje trasero | 1.803 |
| --- | --- |

| G - Voladizo delantero | 1.440 |
| --- | --- |

| H - Voladizo trasero | 978 |
| --- | --- |

| I - Vano libre - eje delantero | 281 |
| --- | --- |

| J - Vano libre - ejes traseros | 237 |
| --- | --- |

| K - Diámetro de giro del vehículo (m) | 14,9 |
| --- | --- |

| L - Ángulo de entrada:cargado | 13º |
| --- | --- |

| descargado | 16º |
| --- | --- |

| M- Ángulo de salida: cargado | 30º |
| --- | --- |

| descargado | 36º |
| --- | --- |

| N - Distancia eje delantero/pared trasera de la cabina:Prolongada/Dormitorio | 808 |
| --- | --- |

| O - Distancia del centro de la 5a rueda/eje trasero | 650 (+250/-350) |
| --- | --- |

| P - Altura techo de la cabina/chasis (techo bajo) | 1875 |
| --- | --- |