| FICHA TECNICA NUEVA GAMA STRADA |
| --- |
|  | Strada Working 1,4 | Strada Trekking 1,4 | Strada Trekking 1,3 MJet | Strada 1,8 Adventure Locker |
| MOTOR | 1.4 8v Fire | 1.4 8v Fire | 1,3 16v Multijet | 1.8 8v |
| Carrocería | Cabina Convencional | Cabina Convencional | Cabina Convencional y Extendida | Cabina Extendida |
| N° de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en linea |
| N° de válvulas por cilindro | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Relación de compresión | 10,35:1 | 10,35:1 | 17,6:1 | 17,7:1 |
| Cilindrada Total (cc) | 1368 | 1368 | 1248 | 1796 |
| Potencia máxima (CV / rpm) | 87 / 5.750 | 87 / 5.750 | 87 / 4.000 | 110 / 5.500 |
| Torque máximo (kgm/ rpm) | 12,6/ 3.500 | 12,6/ 3.500 | 20,8 / 1.750 | 17,7 / 2.800 |
| DISTRIBUCIÓN |  |
| Comando | 1 árbol de levas en culata | 1 árbol de levas en culata | 2 a la cabeza | 1 árbol de levas en culata |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa "Common Rail" | Inyección electrónica |
| Ignición | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección | Con Turbocompresor de geometría variable e Intercooler | Multipunto, secuencial |
| Combustible | Nafta | Nafta | Gasoil | Nafta |
| DIRECCION |  |
| Caja de dirección | Hidráulica con piñón y cremallera | Hidráulica con piñón y cremallera | Hidráulica con piñón y cremallera | A cremallera servoasistida |
| Diámetro minimo de giro (m) | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,3 |
| SUSPENSIÓN |  |
| Delantera | Suspensión independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora | McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes ligados a un travesaño auxiliar, con barra estabilizadora y amortiguadores de doble efecto | Suspensión independiente tipo McPherson, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores de doble efecto |
| Trasera | De eje rígido transversal, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal | De eje rígido transversal, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal | De eje rígido transversal, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal | Eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal |
| FRENOS |  |
| Delantero | A disco ventilado (257 mm) | A disco ventilado (257 mm) | A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante | A disco ventilado (284 mm) |
| Trasero | A tambor (228 mm) | A tambor (228 mm) | A tambor (228 mm) | A tambor (228 mm) |
| NEUMÁTICOS | 175/70 R 14" | 175/70 R 14" | 175/70 R 14" | Uso mixto 205/70 R15 |
| PESOS Y CAPACIDADES |  |  | Cabina Simple | Cabina Extendida |  |
| Tanque de combustible (lts) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.051 | 1051 | 1.070 | 1.090 | 1.160 |
| Capacidad de carga (kg) | 705 | 705 | 705 | 685 | 685 |
| DIMENSIONES |  |
| Longitud de vehículo (mm) | 4409 | 4409 | 4409 | 4409 | 4457 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2753 |
| Ancho de caja de carga (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Largo caja de carga (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1472 | 1472 |
| Altura mínima del suelo (vacío) (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 |
| Superficie de carga (m2) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| TRANSMISIÓN |  |
| Tracción | Delantera | Delantera con juntas homocinéticas | Delantera con juntas homocinéticas | Delantera con juntas homocinéticas |
| Caja de cambios | 5 marchas hacia delante y marcha atrás | 5 marchas hacia delante y marcha atrás | 5 marchas hacia delante y marcha atrás | 5 marchas hacia delante y marcha atrás |
| Embrague (tipo) | Monodisco en seco con comando hidráulico | Monodisco en seco con comando hidráulico | Monodisco en seco con comando hidráulico | Monodisco en seco con comando hidráulico |
| Relaciones de transmisión 1° | 4.273 | 4.273 | 3.909 | 4.273 |
| 2° | 2,238 | 2,238 | 2.238 | 2,238 |
| 3° | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.520 |
| 4° | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.156 |
| 5° | 0.872 | 0.872 | 0.767 | 0.919 |
| Marcha atrás | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| Relaciones de transmisión del diferencial | 4.400 | 4.400 | 3.733 | 4.067 |
| PRESTACIONES |  |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 165 | 171 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (s) | 14 | 14 | 13.5 | 11.8 |

| EQUIPAMIENTO NUEVA GAMA FIAT STRADA |
| --- |
| Equipamientos de serie y opcionales | Working 1.4 | Trekking 1.4 | Trekking 1.3 MJet CC | Trekking 1.3 MJet CE | Adventure 1.8 |
| ABS | - | O | - | O | O |
| Acelerador electrónico | S | S | S | S | S |
| Adventure Locker (bloqueo electrónico de diferencial) | - | - | - | - | O |
| Aire acondicionado | O | S | O | S | S |
| Alarma | - | - | - | - | S |
| Alerta sonora de velocidad programable | S | S | S | S | S |
| Alzacristales eléctricos | - | S | - | S | S |
| Apoyacabezas espumados regulables en altura | S | S | S | S | S |
| Barra longitudinal portaequipaje | - | S | S | S | S |
| Barras de protección lateral | S | S | S | S | S |
| Brújula e inclinómetros longitudinal y transversal | - | - | - | - | S |
| Capota cubre carga enrollable | O | O | O | O | O |
| Cierre de puertas centralizado a los 20km/h | - | S | - | S | S |
| Cinturones de seguridad con pretensores | - | O | - | O | O |
| Computadora de a bordo | - | - | - | - | S |
| Dirección asistida | S | S | S | S | S |
| Doble Airbag |  | O | - | O | O |
| Espejos retrovisores con comando interno | S | S | S | S | S |
| Espejos retrovisores eléctricos | - | S | - | S | S |
| Estribos laterales | - | - | - | - | S |
| Faros antiniebla delanteros | - | S | S | S | S |
| Faros de profundidad | - | - | - | - | S |
| Indicador de temperatura de agua con aguja | - | - | - | - | S |
| Indicador de temperatura de agua digital | S | S | S | S | - |
| Indicador de temperatura externa | S | S | S | S | S |
| Llantas de aleación | - | S | - | S | - |
| Llantas de aleación "Adventure" | - | - | - | - | S |
| Llave electrónica (Fiat Code) | S | S | S | S | S |
| Molduras negras sobre pasarruedas | S | S | S | S | S |
| Odómetro digital | S | S | S | S | S |
| Parabrisas degradé | S | S | S | S | S |
| Paragolpes color carrocería | - | S | S | S | S |
| Paragolpes delantero con "bull bar" incorporado | - | - | - | - | S |
| Protección de luneta | S | S | S | S | S |
| Protección de motor y caja de cambios | S | S | S | S | S |
| Protección zona de carga | S | S | S | S | S |
| Radio AM/FM con CD player | S | - | - | - | - |
| Radio AM/FM con CD player y MP3 | - | S | S | S | - |
| Radio AM/FM con CD player y MP3 integrada | - | - | - | - | S |
| Reloj digital | S | S | S | S | S |
| Sistema "Follow Me" | S | S | S | S | S |
| Sistema de prevención de incendios FPS | S | S | S | S | S |
| Sistema My Car Fiat | S | S | S | S | S |
| Reja protectora con porta escalera | S | S | S | S | S |
| Tacómetro | S | S | S | S | S |
| Tercera luz de stop | - | S | S | S | S |
| Vidrio trasero corredizo | - | - | - | - | S |
| Vidrios tonalizados | S | S | S | S | S |
| Volante regulable en altura | - | S | S | S | S |