MOTOR Versiones 380T38 / 720T42 Marca y modelo F3BE0681G - CURSOR 13 / F3BE0681V - CURSOR 13 Tipo Turbo Diesel con intercooler EDC (Electronic Diesel Control) Nro. de Cilindros 6 Cilindrada total 12.880 cm3 Diámetro x Carrera (mm) 135 x 150 Relación de compresión 16,5 ± 0,8 : 1 Potencia máxima 279 kW (380 CV) entre 1.500 y 1.900 rpm / 309 kW (420 CV) entre 1.600 y 1.900 rpm Par motor máximo 1.800 Nm (183 kgm) entre 1.000 y 1.400 rpm / 1.900 Nm (194 kgm) entre 1.000 y 1.500 rpm Consumo específico a par Máximo 192 g / kWh (141 g / CVh) / 200 g / kWh (147 g / CVh) Sistema de inyección Gestión electrónica total con inyectores - bomba Bosch PDE 31 / Gestión electrónica total con inyectores - bomba Bosch PDE 31 Norma de emisiones Euro 3 Compresor 464 cm3 Knorr-Bremse Alternador / Baterías 24 V - 90 A / 2 x 12 V - 160 Ah BASTIDOR DEL CHASIS (mm) Tipo Larguero U con travesaños remachados y abulonados en el alma con travesaño bajo caja de cambios, fácilmente extraíble. En versión 720T42 opcional plato de enganche (5º rueda) para perno de 2” ó 3,5” Ancho (doble cuello de botella) 1.036 - 856 - 776 Perfil larguero (alto x ancho x espesor) 309 x 80 x 10 Material Acero microaleado EMBRAGUE Tipo Monodisco seco 17" a diafragma Accionamiento Hidráulico servoasistido de tiro EJES Eje Delantero Modelo IVECO 5886 / 2D Tipo Doble T de acero estampado Capacidad máxima 9.000 kg Ejes traseros motrices Modelo IVECO 453291 / 2D Tipo Portantes con reducción epicicloidal, en tándem doble, con blocaje transversal y longitudinal Relación de transmisión total 5,01 : 1 Opcional 4,23 : 1 Capacidad máxima 32.000 SUSPENSIÓN Suspensión delantera Tipo Mecánica, a ballestas semielípticas Amortiguadores Hidráulicos telescópicos Barra estabilizadora De serie Ø 48 mm Suspensión trasera Tipo Mecánica, a ballestas semielípticas invertidas tipo Cantilever Capacidad máxima (kg) 32.000 Barra estabilizadora De serie Ø 60 mm FRENOS Freno de servicio Sistema Neumático, circuitos independientes con dispositivo secador de aire. Corrector de frenada posterior Tipo A tambor. Sistema “Duo Duplex” Freno de estacionamiento Tipo A resortes (“Spring-Brake”) Accionamiento Neumático, comando manual Freno de Remolque Tipo Independiente a señal moderable Accionamiento Neumático: comando manual Freno motor Tipo Descompresión (válvulas de escape) Accionamiento Electrónico: pedalín, pedal de acelerador y pedal de freno TRANSMISIÓN Modelo ZF 16S-221 O.D. Tipo Sincronizada con “Servoshift” y “Over Drive” Marchas 16 adelante + 2 RM Relaciones de transmisión 1º 13,80 / 15º 1,00 / 16º 0,84 (O.D.) DIRECCIÓN Modelo ZF 8098 SERVOCOM Tipo Hidráulica servoasistida Volante Ø 500 mm - Regulable en altura e inclinación DIMENSIONES (mm, sin carga) Versiones 380T38 3500 / 380T38 4500 / 720T42T 3500 Distancia entre ejes X 3.500 / 4.500 / 3.500 Distancia entre ejes tándem W 1.380 Largo total K 7.888 / 9.473 / 7.200 Ancho C 2.590 Altura H 3.130 Trocha eje delantero 2.040 Trocha eje trasero 1.827 Voladizo delantero L 1.445 Voladizo trasero Y 1.827 Despeje mínimo (al puente) 310 Longitud carrozable N 6.146 / 7.746 / - Altura chasis sin carga T 1.129 / 1.129 / - Radio de giro 7.750 / 8.885 / 7.750 PESOS (kg) Versiones 380T38 3500 / 380T38 4500 / 720T42T 3500 Peso total a tierra 38.000 Peso total a tierra limitado por neumáticos 34.000 Capacidad de tracción 60.000 Capacidad de tracción con pendiente máxima de 7% 132.000 Capacidad de tracción con pendiente máxima de 5% 172.000 Tara (CS) 9.530 / 9.744 / 10.260 en eje delantero 4.670 / 4.691 / 5.030 en eje trasero 4.860 5.053 5.230 Tara (CD) - / 9.854 / 10.370 en eje delantero - / 4.801 / 5.140 en eje trasero - / 5.053 / 5.230 (* Peso del chasis con cabina (sin carrocería), con su dotación y abastecimientos completos, con tanque de combustible al 90% de su capacidad, con rueda de auxilio sin opcionales y sin conductor.) CABINA Tipo: frontal, dormitorio, abatible 60º. Estructura autoportante, totalmente insonorizada y estanca. Suspensión en 4 puntos con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora. Componentes: asiento conductor con suspensión neumática. Asiento acompañante fijo. Ambos asientos con apoyacabeza y regulación en tres direcciones. Cinturones de seguridad inerciales. Levantavidrios eléctricos. Estribos de acceso flexibles con peldaños antideslizantes. Alfombras y revestimientos lavables. Escotilla de techo con accionamiento manual. Paragolpes delantero en acero en tres segmentos. Gancho de maniobras anterior. Rejillas protección faros. Opcionales: aire acondicionado. Cabina dormitorio (excepto en 380T38 3.500) con cama abatible y amplia baulera, portaherramientas accesible desde el exterior y cortinas envolventes. INSTRUMENTOS DEL TABLERO Tacógrafo, cuentahoras y cuentavueltas electrónicos. Manómetro de aceite, termómetro de agua refrigeración, indicador de nivel combustible y manómetro de aire sistema frenos, todos con luz testigo. Indicador de nivel aceite del motor (en el momento del arranque). Tecla selectora del tipo de accionamiento freno motor. Dispositivo “IVECO CONTROL”. Regulador de velocidad “CRUISE CONTROL”. Interfase para diagnosis electrónica con sistema “BLINK CODE”. ABASTECIMIENTO Tanque de combustible 280 Aceite en el cárter, filtros y canalizaciones 27 Caja de cambios 11 Ejes traseros 27 Dirección hidráulica 3 Sistema de refrigeración 52 PERFORMANCE DEL VEHICULO Versiones 380T38 3500 / 380T38 4500 / 720T42T 3500 Velocidad máxima con relación standard 5,01 : 1 (km/h) 93 Velocidad máxima con relación opcional 4,23 : 1 (km/h) 110 Pendiente máxima con relación standard 5,01 : 1 (%) 64 (con 34,3 ton) / 64 (con 34,3 ton) / 36 (con 60 ton) Pendiente máxima con relación standard 5,01 : 1 (%) 58 (con 38 ton) / 58 (con 38 ton) / 49 (con 45 ton) Pendiente máxima con relación opcional 4,23 : 1 (%) 54 (con 34,3 ton) / 54 (con 34,3 ton) / 41 (con 45 ton) Pendiente máxima con relación opcional 4,23 : 1 (%) 49 (con 38 ton) / 49 (con 38 ton) / 31 (con 60 ton) VOLVER